## Slide 1
제 1기
2022. 02. 24
손표훈
에디로봇아카데미
임베디드 마스터 Lv2 과정

## Slide 2: CONTENTS
도로통제 시스템 구성
유압 시스템 구성
통신 인터페이스
유압 컨트롤 회로 블럭도
유압 동작 시퀀스
유압 구성품 소비전력
바리케이드 제어 시스템
요구사항 정의
기구물 설계

## Slide 3: 도로통제 시스템 구성
바리케이드 제어 시스템
요구사항 정의
목록 | 요구사항
바리케이드 구동방식 | 유압 실린더(수압 이용)
구동기 전기적 성능 | 24VDC
구동기 축 수량 | 4EA
ON/OFF 감지 | 오토스위치
시스템 최대 허용 압력 | <1MPa
사용자가 원하는 위치의 바리케이드를 선택하여 ON/OFF 할 수 있다
바리케이드 시스템은 각 구동기마다 ID를 부여하여 관리해야 한다
시스템은 바리케이드의 ON/OFF 상태를 감지할 수 있어야 한다
도로통제 시스템은 현재 바리케이드의 상태를 사용자에게 전달해야 한다
펌프의 과부하를 방지하기 위해 배관의 압력을 감지하여 릴리프 밸브 대신 방향제어 밸브로 배관내 유체를 배출해야 한다

## Slide 4: 도로통제 시스템 구성
x4EA
: ø10(외경)
: ø4(외경)
: PC-04-M5
: PUT04
: PGJ 06-04C
바리케이드 제어 시스템
방향제어밸브 5포트 : SV51
유압실린더 : MC16-100(M5)-오토스위치 포함
: PC04-01
Controller
수조
유압실린더
방향제어밸브 5포트
펌프
B
A
R1
R2
P
릴레이
방향제어밸브 3포트
R2
P
A
압력
센서
방향제어신호
4
압력센서 : ABPDANV150PGAA5
방향제어밸브 3포트 : UV307
유압 시스템 구성

## Slide 5: 도로통제 시스템 구성
바리케이드 제어 시스템
* 전기식 구동기 소비전력 계산 |  |  |  |  |  | 
순번 | 품번 | 품명 | 수량 | 정격 전압(VDC) | 정격 전류(mA) | 총 소비전력(W)
1 | DWP-4265 | 펌프 모터 | 1 | 24 | 834 | 20.016
2 | SV51-4L | 방향제어밸브(5포트) | 4 | 24 | 70.8 | 6.7968
3 | UV307-4L | 방향제어밸브(3포트) | 1 | 24 | 167 | 4.008
4 | HR90 | 릴레이 | 1 | 24 | 8.57 | 0.20568
 |  | 합계 | 7 | 24 | 1080.37 | 31.02648
 |  | 마진 25% 포함 합계 | - | - | 1350.4625 | 38.7831
구동기 구성품 소비전력

## Slide 6: 도로통제 시스템 구성
바리케이드 제어 시스템
Controller
24VDC
TMS570LC43x
LDO
1.2VDC
DC/DC
Converter
3.3VDC
CON
DC/DC
15VDC
3.3V ADC
24V ADC
OSC
Regulator
(?)
0~3.3VDC
5VDC
15V ADC
Ctrl Signal
16MHz
5V ADC
To Hydraulic
system & Pump relay
COM
IC
Communication Signal
From System
To System
5
x5EA
16
CON
From Hydraulic System
0~150psi
Comp
5
Press-
Sensor
0~5V
유압 컨트롤 회로 블럭도
From
Cylinder Auto switch
Voltage
detect
0~24V

## Slide 7: 도로통제 시스템 구성
바리케이드 제어 시스템
1. 중앙제어 서버로부터 바리케이드 ON 명령이 수신되면
2. 펌프 릴레이를 ON한다
3. 압력센서를 통해 0.55MPa이상의 압력이 센싱되는지 확인(비교기를 통해 인터럽트 처리)
4. 0.55MPa 초과된 압력이 발생하면 3포트 밸브를 ON하여 물탱크로 물을 배출한다
5. 0.55MPa이하가 되면 3포트 밸브를 OFF하여 실린더로 압력을 공급한다
6. 몇번째 바리케이드 ON/OFF 명령인지 파악한다
7. 해당 순번의 방향제어밸브를 ON한다
8. 바리케이드 ON센서의 신호가 발생하면 중앙제어서버로 현재 바리케이드 상태를 전송한다
9. 중앙제어 서버로부터 바리케이드 OFF 명령이 수신되면
10. 해당 순번의 방향제어밸브를 OFF한다
유압 동작 시퀀스